## Slide 1: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI

## Slide 2: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI

## Slide 3: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI
KỸ THUẬT ĐO ĐƯỜNG MÁU
MAO MẠCH
Bộ môn Điều dưỡng

## Slide 4: MỤC TIÊU BÀI HỌC
Trình bày được chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc của đo đường máu mao mạch.
Giải thích được các chỉ số bình thường, bất thường để đánh giá tình trạng NB trong tình huống lâm sàng.
Theo dõi, phát hiện, dự phòng và xử trí các tai biến có thể xảy ra trong và sau khi thực hiện KT trong các tình huống dạy học cụ thể.
Chuẩn bị được NB, điều dưỡng và dụng cụ đầy đủ, chu đáo để tiến hành kỹ thuật đo đường máu mao mạch đúng quy trình trong tình huống dạy học cụ thể.
Thể hiện được thái độ ân cần, tôn trọng trong giao tiếp và thiết lập được môi trường CSNB an toàn trong các tình huống dạy học cụ thể.
Rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn trong kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tự tin khi thực hiện kỹ thuật.
Notes: SV đọc, GV tóm tắt

## Slide 5: NỘI DUNG BUỔI HỌC
Đường huyết hay mức nồng độ đường máu là lượng glucose (đường) hiện diện trong máu của một người. Cơ thể quy định lượng đường trong máu như là một phần của chuyển hóa cân bằng nội môi. Đường máu của con người được giới hạn bởi một chỉ số nhất định
Lượng đường trong máu vượt ra khỏi phạm vi bình thường có thể là dấu hiệu của một bệnh. Khi mức chỉ số đường huyết cao liên tục được gọi là tăng đường huyết; ở mức thấp được gọi là hạ đường huyết.
Đo đường máu mao mạch là kỹ thuật sử dụng máy thử và que thử đo lượng đường trong máu của người bệnh. Giúp bác sỹ theo dõi và đánh giá kết quả điều trị cho người bệnh, nhất là những người bệnh bị đái tháo đường.
ĐẠI CƯƠNG
Notes: Về nội dung buổi học, buổi học sẽ gồm 2 phần
Phần 1 kiến thức liên quan
Phần 2: Quy trình kỹ thuật

## Slide 6
Câu hỏi 1:
Trình bày chỉ định đo ĐMMM?
Notes: GV Hỏi, gợi ý
SV trả lời

## Slide 7: 1. CHỈ ĐỊNH
Người bệnh bị đái tháo đường: đang điều trị insulin hoặc thuốc hạ đường huyết khác
Viêm tụy cấp
Phụ nữ mang thai đặc biệt có đái tháo đường thai kỳ
Nghị ngờ hạ đường huyết: bất tỉnh, chân tay bủn rủn, vã mồ hôi, sau tập luyện.
Nghi ngờ tăng đường huyết.
Theo chỉ định của bác sỹ.
Notes: GV Hỏi, gợi ý
SV trả lời

## Slide 8: 2. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không có chống chỉ định tuyệt đối
Notes: Đặt câu hỏi
SV trả lời

## Slide 9
Câu hỏi 2:
Trình bày nguyên tắc đo ĐMMM?
Notes: Trả lời

## Slide 10: 3. NGUYÊN TẮC ĐO ĐMMM
Kiểm tra máy, que thử và Code trước khi đo.
Đảm bảo quy định về chống nhiễm khuẩn khi thực hiện kỹ thuật.
Khi sát khuẩn xong phải để khô mới được lấy máu.
Lấy đủ lượng máu để đảm bảo kết quả chính xác
Ghi chép kết quả phải trung thực, chính xác.
Khi có nghi ngờ hoặc kết quả bất thường phải báo cáo bác sĩ điều trị.
Notes: Đặt câu hỏi
SV trả lời

## Slide 11: 4. CHỈ SỐ ĐƯỜNG MÁU
Đơn vị đo: mmol/L và mg/dL
mmol/L = (mg/dL)/18
Thời điểm đo | Hạ đường huyết | Bình thường | Đường huyết cao
Trước ăn | ≤ 3,9 mmol/L ( ≤ 70mg/dL) | 4,0 – 6,9 mmol/L (72 – 125mg/dL) | ≥ 7,0 mmol/L ( ≥ 125 mg/dL)
Sau ăn 2h |  | ≤ 7,8 mmol/L (≤ 140mg/dL) | > 7,8mmol/L
Notes: Đặt câu hỏi
SV trả lời

## Slide 12: TÌNH HUỐNG
Người bệnh: NGUYỄN VÂN A; sinh năm: 1987
Giường: 15; phòng: 610; khoa: NộI Tiết - ĐTĐ
Chẩn đoán: Theo dõi ĐTĐ Thai kỳ / thai 26 tuần
Hiện tại: NB tỉnh, mệt, nhịp thở: 20l/phút, nhiệt độ: 37,20C, huyết áp: 110/70 mmHg, mạch: 87 l/phút. BS có chỉ định đo ĐMMM sau ăn 2h.
Yêu cầu
1. Hãy chuẩn bị người bệnh để thực hiện kỹ thuật đo ĐMMM cho người bệnh A?
2. Hãy chuẩn bị điều dưỡng, dụng cụ phù hợp để thực hiện KT đo ĐMMM cho người bệnh A?
3. Tiến hành kỹ thuật đo ĐMMM cho người bệnh A.

## Slide 13: DỤNG CỤ
Máy đo đường máu
Bút lấy máu

## Slide 14: DỤNG CỤ
Máy đo đường máu

## Slide 15: DỤNG CỤ
Máy đo đường máu

## Slide 16: DỤNG CỤ
Mặt trước
Mặt sau
Nắp pin
Nút tắt, mở/ cài đặt
Màn hình
Nút điều chỉnh trái và phải
Khe chứa que thử

## Slide 17
STT | CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. | Để NB tư thế thích hợp.
2. | Lắp kim vào bút chích máu, chỉnh độ sâu tùy thuộc vào độ dày của da NB hoặc chuẩn bị dụng cụ lấy máu 1 lần.
3. | Bật máy thử đường huyết. Kiểm tra máy thử đường huyết. Đưa que thử đường huyết vào máy đúng cách. Kiểm tra code giữa máy và hộp que thử (nếu không trùng phải chỉnh lại).
4. | Chọn đầu ngón tay lấy máu. Đi găng tay (nếu cần)
5. | Sát khuẩn vị trí lấy máu từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 2 lần.
6. | ĐD động viên người bệnh
7. | Vuốt ngón tay NB cần lấy máu từ gốc đến ngọn, một tay cầm kim lấy máu hoặc bút chích máu - đâm kim hoặc bấm bút vào cạnh đầu ngón tay, máu chảy ra thành giọt.
8. | Lấy đủ lượng máu vào đúng vị trí của que thử đường huyết, theo dõi sắc mặt và cảm giác của người bệnh
9. | Đặt bông khô lên nơi vừa lấy máu
10. | Đọc thông số hiện trên máy.
11. | Giúp NB về tư thế thoải mái. Đánh giá NB sau khi thực hiện KT, dặn NB những điều cần thiết.
12. | Thu dọn dụng cụ - Rửa tay - Ghi kết quả hoặc báo BS Ghi phiếu TD và CS điều dưỡng.

## Slide 18: VIDEO
KỸ THUẬT ĐO ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH

## Slide 19: GHI PHIẾU CHĂM SÓC
NGÀY/ THÁNG | DIỄN BIẾN | XỬ TRÍ CHĂM SÓC/ ĐÁNH GIÁ | KÝ TÊN
07/11/2019 14h | NB tỉnh, mệt, nhịp thở: 20l/phút, nhiệt độ: 37,20C, huyết áp: 110/70 mmHg, mạch: 87 l/phút | Đo ĐMMM Trong và sau khi thực hiện KT không xảy ra tai biến gì. | Linh
Họ tên người bệnh: NGUYỄN VÂN A. Sinh năm:1987 Giới tính : Nữ
Số giường: 10 Buồng: 610 Khoa: Nội Tiết - ĐTĐ
Địa chỉ: Yên Sở - Hoàng mai – Hà Nội
Chẩn đoán: TD ĐTĐ Thai kỳ/ thai 26 tuần
Notes: GV giới thiệu có 01 buổi để thực hành kỹ hơn

## Slide 20
Câu hỏi 3
Trình bày các tai biến khi đo ĐMMM?
Notes: Đặt câu hỏi
SV trả lời

## Slide 21
Tai biến | Dự phòng | Xử trí
Chảy máu | Chọn kim lấy máu đúng quy định | Băng ép cầm máu
Nhiễm khuẩn | Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn | Theo dõi sát NB Báo bác sỹ.
5. TAI BIẾN, DỰ PHÒNG, XỬ TRÍ

## Slide 22: LƯU Ý
Phải đối chiếu phiếu chỉ định với NB.
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ khi thực hiện kỹ thuật.
Kiểm tra máy thử, que thử trước khi thực hiện kỹ thuật.
Lấy đủ lượng máu.
Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn.

## Slide 23: YÊU CẦU THỰC TẬP
CHIA 3 NHÓM THỰC TẬP
TIẾN HÀNH KỸ THUẬT CÁC BƯỚC THEO BẢNG KIỂM

## Slide 24: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI